## Slide 1: Mavzu:Yubka andozasini tayyorlash.

## Slide 2: Reja:
  Ayollar yubkasini modellashtirish.
  Ayollar yubkasini bichish.
Ayollar yubkasini tikish
Yubka-shimni modellashtirish.
Yubka-shimini bichish.
Yubka-shimini tikish.

## Slide 3
Andaza detallarida tanda ipning yo‘nalishi, kertimlar, chiziqlari, vitachka, taxlamalar ko‘rsatiladi. Andazalarni joylashtirish sxemasi masshtabda beriladi. Ishlov berish usullarini tanlash jadval shaklida, buyum tikishda qo‘llanadigan choklar nomi, eskiz va parametrlarini ko‘rsatilgan holda keltiriladi.

## Slide 4
Aralash matodan klassik uslubda to‘g‘ri bichimli, tizzadan pastroq uzunlikdagi yubka. Old bo‘lak yaxlit bichilgan, bel vitachkali. Ort bo‘lak bel vitachkali va o‘rta chokli. O‘rta chokda kesim joylashgan hamda molniya taqilmasi bor. Yuqori qirqim mag‘iz belbog‘ bilan ishlangan.

## Slide 5
Yubka-shimning tashqi ko‘rinishi
Ayollar yubka-shimining shakli, uzunligi, silueti modalar yo‘nalishiga qarab o‘zgaradi. Yubka-shim bel chizig‘ida, beldan yuqorida yoki beldan pastda joylashishi mumkin. Yubka-shim belbog‘i qalin yoki ingichka, ikki uchlari uzaytirilgan yoki bir tomoni uzaytirilgan kamar tutgichli yoki tutkichsiz, yon chokli yoki yaxlit bichilgan bo‘ladi. Kamar tutgich shakli ham turlichadir. Yubka-shim taqilmasi tugma va izmada yoki «molniya»da bo‘lishi mumkin. Yubka-shim modeli odam yoshiga, model ko‘rinishiga, tanlangan uslubga, gazlamaga mos bo‘lishi kerak.
. Yubka-shim old va ort bo‘lagini modellash.

## Slide 6
Yubka-shim andazalari: 1 – yubka-shim ort bo‘lagi; 2 – yubka-shim old bo‘lagi; 3 – belbog‘i; 4 – cho‘ntak mag‘izi; 5 – old yon cho‘ntak xaltasi;
6 – old bo‘lak qiyalama cho‘ntak ko‘rinmasi; 7 – taqilma gulfigi.

## Slide 7: Nazorat uchun savollar:
Yubkani bichish uchun gazlamani tayyorlash jarayonini so‘zlang.
Gazlamaga andaza qanday joylashtiriladi?
Yubkaga NII berish usullarini ayting.
Shimni bichish uchun gazlamani tayyorlash jarayonini so‘zlang.
Gazlamaga andazaga qanday joylashtiriladi?
Yon qiyalama cho‘ntagi qanday shaklda bo‘ladi?
Shimga NII berish usullarini ayting.