## Slide 1: Ayollar klassik shimni tikish
Reja:
1.Ayollar shimi asosini loyihalash uchun kerakligi o‘lchovlar.
2. Ayollar shimi asos chizmasining old bo‘lagini hisoblash va chizish.
3. Ayollar shimini tikish.

## Slide 2: Klassik uslubdagi shimlar

## Slide 3: Ayollar shimi andazalari: 1 – shim old bo‘lagi; 2 – shim ort bo‘lagi; 3, 4, 5 – belbog‘; 6 – old bo‘lak qiyalama cho‘ntak ko‘rinmasi; 7 – taqilma gulfigi; 8 – cho‘ntak mag‘izi; 9 – old yon cho‘ntak xaltasi.

## Slide 4: Ayollar shimi bo‘laklari spetsifikatsiyasi
Bo‘lak nomi | Bo‘lak belgisi | Soni | 
 |  | Andaza | Bichiqda
Shim old bo‘lagi | 01 | 1 | 2
Shim ort bo‘lagi | 02 | 1 | 2
Shim belbog‘i | 03 04 05 | 3 | 6
Old bo‘lak qiyalama cho‘ntak ko‘rinmasi | 06 | 1 | 2
Taqilma gulfigi | 07 | 1 | 1
Cho‘ntak mag‘izi | 08 | 1 | 2
Old yon cho‘ntak xaltasi | 09 | 1 | 1

## Slide 5
Eskizlar, chizmalar, rasmlar

## Slide 6: Shimlardan namunalar

## Slide 7: Tayyor ayollar shimini uzil-kesil pardozlash va NII berish
№ | Bajariladigan ishlar mazmuni | Moslamalar, asbob va xomashyolar
1. | Belbog‘ga va shim cho‘ntaklariga NII berish. | Dazmol, dazmolmato.
2. | Ayollar shimi pastki qirqimiga NII berish. | Dazmol, dazmolmato.
3. | Shim yon choklariga NII berish. | Dazmol, dazmolmato.
Bajarish tartibi
Tayyor bo‘lgan shim belbog‘iga va yon qiya cho‘ntaklariga yaxshilab nam mato yordamida NIIB beriladi.
Shimning pastki qismi, pochasigacha yon va odim choklarini to‘g‘ri keltirib dazmollanadi.
Bukilgan joylarining odim choklari tomonidan har qaysi bo‘lakda alohida, yon choklari tomondan esa ikkala bo‘lak birga bukib dazmollanadi.
Eskizlar (chizmalar, rasmlar)

## Slide 8: Nazorat uchun savollar:
1.Ayollar shimini bichish uchun gazlamani tayyorlash jarayonini so‘zlab bering.
2. Gazlamaga andazaga qanday joylashtiriladi?
3. Yon qiyalama cho‘ntagi qanday shaklda bo‘ladi?
4. Shimga NII berish usullarini ayting.