## Slide 1: Mutaxassislar quyidagi navlarning mexanizmlaridan foydalanadilar:
A) Payvandlash transformatorlari. Payvandlash mashinalari orasida o'ziga xos klassik. Transformator ishonchli va oddiy qurilma. Ular bilan ishlashda siz qalin po'lat plitalarni ulashingiz mumkin, chunki transformatorning payvandlash oqimi bunday maqsadlar uchun etarli. Transformator tarmoq voltajini past darajaga o'zgartiradi. Endi inverterlar transformatorlarga qaraganda ancha keng tarqalgan. Biroq, tajribali payvandchilar hali ham transformatorlarni qadrlashadi. Ushbu uskunalar elektrodlar bilan qo'lda payvandlash uchun ishlatiladi. Katta vazn va katta o'lchamlar, chunki harakat bilan qiyinchiliklar paydo bo'ladi, men kamchiliklarni hisoblayman. Tajribasiz payvandchilar, shuningdek, arqonning beqaror yonishiga ham Gorenje duch kelishi mumkin.

## Slide 2: Mutaxassislar quyidagi navlarning mexanizmlaridan foydalanadilar:
b) Manba inverteri. Yangi avlod payvandlash apparati, yangi boshlanuvchilar bilan ishlaydigan payvandlash mashinalari. Kompaktlik, ko'plab parametrlar va bozorda agregatlarning yaxshi tanlovi inverterning asosiy afzalliklari hisoblanadi. Himoya gazlari muhitida payvandlash uchun mo'ljallangan invertorlar yarim avtomatik mashinalar deb ataladi. "Yoyi tezlashuvi", "issiq boshlash" va "piyodalarga qarshi" vazifalari deyarli barcha zamonaviy inverterlarda mavjud.

## Slide 3: Mutaxassislar quyidagi navlarning mexanizmlaridan foydalanadilar:
c) Manba generatorlari. Inverter oddiy ta'mirlashni amalga oshirishi va tezda kichik bir qismni payvand qilishi mumkin, ammo elektrsiz butunlay foydasiz. Benzinli yoki dizel generatori bu muammoni hal qiladi, avtonom elektr ta'minotini ta'minlaydi, bu elektr tarmog'i bo'lmagan joyda qurilish ishlarida muhim ahamiyatga ega. Va payvandlash apparati bir korpusda generator va payvandlash mashinasidir. Ya'ni, payvandlash uskunalari bilan ishlash uchun elektr tarmog'ining mavjudligi shart emas. Qurilma bir xil yoqilg'ida ishlaydi. Jeneratörlardan foydalanish natijasida olingan tikuvlarning sifati juda arzon va ixcham. Biroq, qurilmani to'liq ishlatish uchun siz rektifikatorni sotib olishingiz kerak bo'ladi.

## Slide 4: Mutaxassislar quyidagi navlarning mexanizmlaridan foydalanadilar:
Payvandlash rektifikatorlari. Uskunalar transformatorlar bilan bir qatorda payvandlangan ishning klassikasi deb ataladi. Rektifikatorlar muqobil oqimni doimiy oqimga aylantiradi, bu esa payvandlangan tikuvni yaratish uchun ishlatiladi. Bu ularning o'ziga xos xususiyati. Odatda, bu turdagi uskunalar kuch qismidan va rektifikator blokidan, shuningdek, himoya, ishga tushirish va sozlash elementlaridan iborat. Arc manba mashinasi. Rektifikatorlarning afzalligi ishonchlilik va kuchdir. Elektronning etishmasligi buzilish ehtimolini pasaytiradi. Agar so'ralsa, bunday qurilma uyda to'planishi mumkin..

## Slide 5: Mutaxassislar quyidagi navlarning mexanizmlaridan foydalanadilar:
Payvandlash mashinalari. Avtomatlashtirish mehnat xarajatlarini sezilarli darajada kamaytirishga imkon beradi. Mashina, shuningdek, xodimga tikuvning to'g'riligini nazorat qilishga yordam beradi. Avtomatik payvandlash uchun elektrodlar talab qilinmaydi, buning o'rniga ish joyiga avtomatik ravishda etkazib beriladigan qo'shimcha sim ishlatiladi.