## Slide 1: Plasmassalarni payvandlash
Plastiklarni payvandlash-polimer makromolekulyarlarining diffuzion-reologik yoki kimyoviy ta'siridan kelib chiqqan holda strukturaviy elementlarning ajralmas birikmasini olishning texnologik jarayoni, natijada bog'langan yuzalar orasidagi chegara yo'qoladi va bir polimerdan ikkinchisiga tizimli o'tish hosil bo'ladi. Molekulalar maksimal harakatchanligi va qadoqlash eng past zichligi bor qachon qismlari payvandlangan yuzalar o'zaro diffuzion-reologik jarayon eng samarali, moddiy yopishqoq davlat bosqichida amalga oshiriladi. Ba'zi hollarda polimer strukturasini erituvchi ta'sir bilan gevşetmek mumkin. Diffuziya darajasi va tezligi polimer bog'lanishlarining molekulyar og'irligi va polaritesiga bog'liq. Ularning pasayishi bilan diffuziya tezligi oshadi.

## Slide 2: Plasmassalarni payvandlash
Kimyoviy payvandlash polimer materiallar orasidagi kimyoviy bog'lanishlarni yaratishga asoslangan. Kimyoviy payvandlash jarayonida yopishtirishdan farqli o'laroq, mustaqil uzluksiz faza hosil bo'lmaydi. Issiqlik va bosim payvandlash uchun zarur shart-sharoitlar yaratish esa diffuziya payvandlash ( reactoplastics, vulcanizates ) uchun mavzu emas materiallari, funktsional guruhlar kimyoviy o'zaro yoki payvandlangan polimerlar faoliyati yaqin qo'shimcha materiallar yordamida ulangan bo'lishi mumkin, va plomba materiallari faollashtirish guruhlar hissa. Payvandlash qobiliyatiga ko'ra, barcha ma'lum polimerlarni 4 guruhga bo'lish mumkin.

## Slide 3: Plasmassalarni payvandlash
Birinchi guruh — yopishqoq oqimning faollashuvi energiyasi bilan yo'naltirilmagan termoplastiklar kimyoviy aloqani yo'q qilish energiyasidan (150 kj / mol dan ortiq bo'lmagan), viskoz-oqim holatining harorat oralig'i (td-TT> 50 ° C), eritmaning yopishqoqligi 102-105 Pa • s payvandlash harorati oralig'ida. Ushbu termoplastiklar yaxshi payvandlanadi. Payvandlash harorat oralig'ida turli usullar yordamida mumkin, halokat haroratga akışkanlığın harorati keng yolg'on. Polimerlar eritish orqali yaxshi payvandlanadi, birinchi navbatda poliolefin - yuqori va past bosimli polietilen va polipropilen. Bu polimerlar yopishqoq oqimi (46-53 kj / mol) aktivizatsiya past energiya bilan ifodalanadi, juda past akışkanlık harorati (120-160 ° C), yopishqoq davlat keng interval (> 50 ° C) eritmalar nisbatan past yopishqoqligi bor .

## Slide 4: Plasmassalarni payvandlash
Ikkinchi guruh-yopishqoq oqimning aktivizatsiya energiyasiga ega bo'lgan termoplastiklar, bu kimyoviy aloqani yo'q qilish energiyasiga yaqin, viskozekuchego holatining tor harorat oralig'i (<50 ° C) yoki eritmaning nisbatan yuqori viskozitesi (107-108 Pa • s ). Ushbu guruh barcha ma'lum termoplastik materiallardan tayyorlangan yarim tayyor mahsulotlarni o'z ichiga oladi. Bu materiallarning barchasi yaxshi payvandlanmagan. Ularni eritish yo'li bilan payvandlash imkoniyatini ta'minlash uchun har bir alohida holatda optimal usul va texnikani izlash kerak. Ushbu termoplastik guruh eng keng tarqalgan. Ba'zi floroplastlar va boshqalar.

## Slide 5: Plasmassalarni payvandlash
Uchinchi guruh-termoplastiklar, yopishqoq oqimning faollashuvi energiyasi kimyoviy bog'lanish energiyasidan oshmaydi, shuningdek, eritmaning yopishqoqligi 1011-1012 Pa • s bo'lgan termoplastiklar. Bunday termoplastikaning payvandlangan birikmalarining shakllanishi interfeysdagi diffuz jarayonlar tufayli amalga oshiriladi, agar buning uchun zarur bo'lgan aloqa materialning yuqori elastik deformatsiyasi bilan amalga oshirilsa. Diffuziya payvandlash yuzalarga uzoq muddatli aloqa orqali amalga oshiriladi.

## Slide 6: Plasmassalarni payvandlash
To'rtinchi guruh-reaktoplastlar va vulkanizatorlar (diffuziya payvandlash bilan bog'lana olmaydigan polimerlar). Ular polimer molekulalarining kimyoviy o'zaro ta'siri natijasida payvandlanadi, ular isitish, bosim yoki payvandlash zonasiga tikuv vositasini kiritish orqali tetiklanadi.