## Slide 1
Mavzu: Temir va uning qotishmalari. Metall qotishmalariga termik ishlov berish.
Konstruksion po'lat va qotishmalar.
Reja:
Cho'van va po'lat ishlab'chiqar
Metall qotishmalariga termik ishlov berish.
Temir qotishmalarini bo’shatish.
Konstruksion po'latlar

## Slide 2
TEMIR-UGLERODLI QOTISHMALAR
Cho'van va po'lat ishlab'chiqaradigan hozirgi zamon metaliurgiya korxonasi turli korxonalaming murakkab kompleksidan iborat
Cho‘yan va po’lat ishlab chiqarishda temir rudasi asosiy xomashvo hisoblanadi.
Temir rudasi tarkibida qayta ishiash uchun zarur miqdorda temir bo’lgan tog’ jinsi hisoblanadi.
Tarkibida 70% temir bo’lgan magnit temirtosh, 65% gacha temir bo’lgan qizil temirtosh eng boy rudalar hisoblanadi.
Yoqilg'i cho'van va po’lat ishlab chiqarishda muhim material hisoblanadi. Eng ko'p qo’llaniladigan yoqilg'ilarga quyidagilar kiradi: koks, mazut, tabiiy gaz, koks gazi, domna (kaloshnik) gazi Rudada temir oksidlaridan tashqari, bekorchi jinslar, chunonchi, kremne, tuproq, oltingugurt, fosfor va boshqa aralashmalar bo’ladi. Ularni suyultirilishda qisman yo‘qotish zarur. Shuning uchun rudadagi temir miqdorini ko‘paytirish maqsadida, u boyitiladi. Ruda yuvish, magnit yordamida va qizdirish usullari bilan boyitiladi

## Slide 3: PO’LATNING OLINISHI Cho‘yandan konverter, marten kabi metaliurgiya agregatlarida qayta ishlanib, po’lat olinadi. Elektr pechlar tuzilishining oddiyligi, turli muhitlarda vakuumda ishlay olishi, temperaturaning yuqoriligi va oson rostlanishi, arzon va maxsus xossali po’latlar olish imkonini berdi. Po‘lat ishlab chiqarishda foydalaniladigan elektr pechlarni ikki asosiy guruhga ajratish mumkin. Elektr yoy pechlar. Elektr yoy pec-hlari uch fazali o ‘zgaruvchan tok bilan ishlaydi. Ular uchta vertikal joylashgan elektrodlar bo’lib, ular bilan metall o‘rtasida elektr yoyi paydo bo‘ladi. Suyuqlantirish jarayoni pechga qarab, 2,5-8 soat davom etadi. 2. Induksion elektr pechlar. Induksion elektr pechlardan yuqori sifatli, korroziyaga bardosh, yuqori temperaturaga chidamli va boshqa maxsus xossali po’latlar olishda foydalaniladi. Kuzatishlar shuni ko‘rsatadiki, turli mashina detallarning og’irligi jihatidan qariyb 50% dan ortiqrog’i, traktorsozlikda 60% va stanoksozlikda esa 80% ga yaqini metall va uning qotishmalaridan quyma tarzida olinadi .

## Slide 4
Temir-uglerodli qotishmmarning ichki strukturasi va xossalarini o‘zgartirish uchun ularni qizdirish va sovitish bilan bog’liq bo’lgan jarayonlar termik ishlov berish deb ataladi.
Termik ishlov berishdan maqsad temir-uglerodli qotishmalarga ishlatish jarayonida talab qilinadigan xossalar berishdan iborat
Termik ishlov berish asosida metall va qotishmalarni qizdirish hamda sovitish jarayonida sodir bo’ladigan faza va struktura o‘zgarishlar yotadi. Qotishma xona temperaturasidan boshlab 727°C gacha asta-sekin qizdirilganda, unda faza o‘zgarishlar bo’lmaydi .
Metalining sovuqlayin plastik deformatsiyasi tufayli mustahkamlanishiga puxtalash deyiladi.
Sovuqlayin metallni prokatlashda, shtamplashda, cho‘zishda uning donalari deformatsiyalanib, maydalanadi. Bu metallning qattiqligini oshiradi, uning plastikligini kamaytirib, mo‘rt qilib qo‘yadi.
Po’latni kritik nuqtalardan 30-50°C temperaturagacha ortiqroq qizdirib, ushbu temperaturada ushlab turish hamda tinch havoda sovitishga normallash deyiladi
Po’latni normallash yumshatishga qaraganda ancha qisqa termik ishlov berish-jarayoni hisoblanadi, shuning uchun u unumlidir. Shuning uchun uglerodli va kam legirlangan po’latlar ko‘pincha yumshatilmay, normallanadi

## Slide 5
Po’latning qattiqligi, mustahkamligi va elastikligini oshirish uchun toblashdan foydalaniladi. U po’latni faza o‘zgarishlardan yuqoriroq temperaturagacha qizdirish, bu temperaturada ushlab turish, so‘ngra tez sovitishdan iborat Strukturaning hosil bo’lishi sovitilish tezligiga bog’liq. Toblash po‘latni 30-50°C yuqoriroq temperaturagacha qizdirib, ushbu temperaturada ushlab turish va turli suyuqliklarda (suvda, moyda, tuz eritmalari va boshqalarda) tez sovitishdan iborat.
Legirlangan po’latlar moyda toblanadi.
Uglerod qancha ko‘p bo’lsa, po’lat shuncha yaxshi toblanadi. Uglerod miqdori juda kam (0,3% dan kam) bo’lgan po’latlar toblanmaydi.
Sovitish usuliga ko‘ra bitta, ikkita muhitlarda (uzlukli), bosqichli va izotermik toblash xillari bo’ladi. Bitta muhitda toblash oddiy bo’lib, shakli uncha murakkab bo’lmagan buyumlarni toblashda qo’llaniladi
Uzlukli toblashda buyum awal bitta muhitda (masalan, suvda), so‘ngra moyda yoki havoda sovitiladi.
Bosqichli toblashda awal tuzli vannada tez sovitiladi so‘ngra shu temperaturada tutib turiladi va havoda sovitiladi.
Kesimi uncha katta bo’lmagan (8-10 mm) uglerodli po’latdan yasalgan detallar bosqichli tarzda toblanadi.
Izotermik toblashning afzalligi shundan iboratki, katta qovushqoqlikka erishiladi, darzlar paydo bo’lmaydi, tob tashlashlar minimal darajada bo’ladi. Murakkab shaklli buyumlar izotermik usulda toblanadi. Toblashda sovitish usuli ham muhim ahamiyatga ega, chunki bunda katta ichki kuchlanishlar paydo bo’lib, detalni qiyshaytirishi mumkin.

## Slide 6
Bo‘shatish termik ishlov berishning yakunlovchi operatsiyasi bo’lib, toblangan po’latni kritik nuqtadan past temperaturagacha qizdirish, shu temperaturada ushlab turish hamda sekin yoki tez sovitishdan iborat. Bo‘shatishdan maqsad po’latdagi kuchlanishni ketkazish yoki yuqotish hamda qovushqoqligini oshirib, qattiqqligini kamaytirishdan iborat. Bo‘shatish uchun po‘lat 150~600°C temperaturagacha qizdiriladi.
Qizdirish temperaturasiga ko‘ra past, o'rtacha va yuqori temperaturada bo‘shatish xillari bo’ladi.
Past temperaturada bo‘shatishda toblangan po’lat 150-250°C gacha qizdiriladi. Ma’lum vaqt (1-3 soat) ushbu temperaturada tutib turilganda detal bo‘shatilgan martensit strukturasini oladi. Past temperaturada bo‘shatilganda toblashda yuzaga kelgan kuchlanishlar yo‘qotiladi. past temperaturada bo‘shatilgandan so'ng, qattiqligi 2-3 birlikka ortishi mumkin.
Toblangan po‘latni o‘rtacha temperaturada bo‘shatish uchun 350- 450°C temperaturagacha qizdiriladi. Bunday bo‘shatishdan so‘ng, buyumlarning elastikligi yaxshi, qovushqoqligi yetarli darajada bo‘lishi bilan birga qattiqligi va mustahkamligi nisbatan katta bo‘ladi. Shuning uchun prujina va ressorlar o‘rtacha temperaturalarda bo‘shatiladi.
Yuqori temperaturada bo‘shatishda toblangan buyumlar 450-650°C gacha qizdiriladi. Bu zarbiy qovushqoqlikni keskin oshiradi. Shuning uchun foydalanayotgan paytda zarbiy kuchlar tushadigan mashina detallari yuqori temperaturalarda bo‘shatiladi.

## Slide 7
Konstruksion po'latlar deb, mashina detallari, priborlar va qurilish konstruksiyalari tayyorlashda ishlatiladigan po'latlarga aytiladi. Konstruksion po'latlarga maxsus xossaga ega bo'lgan po'latlar ham, ya'ni yeyilishga chidamli, prujinali, korroziyagabardosh, issiqqabardosh, issiqqa chidamli po'latlar ham kiradi.
Asbobsozlik po'latlar deb, turli xii asboblar (kesish, o'lchash asboblar, shtamplar) tayyorlashda ishlatiladigan, yuqori qattiqlikka (60-65 HRC), chidamlilikka va yeyilishga chidamlilikka ega bo'lgan uglerodli va asbobsozlik po'latlarga aytiladi.
Maxsus po'latlarga issiqqa chidamli, issiqqabardosh, zanglamas, yeyilishga chidamli po'latlar kiradi.
Sifatiga ko'ra po'latlar oddiy sifatli, yuqori sifatli va sifatli xillarga bo'linadi. Po' latning sifati deyilganda, u chiqariladigan metallurgiya jarayoni bilan belgilanadigan xossalari yig'indisi tushuniladi. Po'latlarning sifatini aniqlashda zararli aralashmalar normasi- oltingugmi, fosfor hamda gazlar asosiy ko'rsatkich hisoblanadi.
Oddiy sifatli po' latlarda 0,06% gacha S va 0,07% gacha P, sifatli po'latlarda 0,035% gacha S va 0,035% gacha P, juda sifatli po'latlarda esa ko'pi bilan 0,015% S va 0,025% P bo'ladi.