## Slide 1: ELEKТR ENERGIYANI ISHLAB CHIQARISH, UZAТISH VA ТAQSIMLASH Elektr energiyani ishlab chiqarish
Elektr energiya ishlab chiqaradigan qurilmalarni elektr stansiyalar deyiladi. Elektr energiya ishlab chiqarish uchun qandaydir birlamchi energiyani sarf qilish kerak. Issiqlik elektr stansiyalarida neft mahsulotlari, gaz, ko‘mir va boshqa turdagi yoqilg‘ilar ishlatiladi. Gidroelektrstansiyalar daryolarda qurilib, suvning bosimi bilan ishlaydi. Shamol bilan ishlaydigan elektr stansiyalar ko‘proq Xitoy va Germaniyada qurilgan. Hozirgi davrda quyoshning energiyasini to‘g‘ridan to‘g‘ri elektr energiyaga aylantiriladi. Elektr energiya ishlab chiqarish uchun Yer yuzida ishlatiladigan xomashyo kamligi uchun atom elektr stansiyalari qurilgan va qurilmoqda. O‘zbekistonda elektr stansiyalarning quvvati 12 mln kW dan ortib ketdi. 1 million kW dan oshiq gidroelektrstansiyalar ishlab turibdi. Sirdaryo GRESning quvvati 3 mln kW, Chorvoq GESning quvvati 600 ming kW va Тoshkent GRESining quvvati 1,9 mln kW. Uzoq joylarda elektr energiya ishlab chiqarish uchun olib yuriladigan, suyuq yoqilg‘ida ishlaydigan elektr stansiyalar ham ishlab chiqariladi.

## Slide 2: Elektr stansiyalarning yuklanish grafigi
Elektr stansiyalarni ishlatilganda bir sutkali, oylik va yillik yuklanish (nagruzka) grafiklari tuziladi. Elektr stansiyaning sutkali yuklanish grafigi tuzilganda, gorizontal chiziq bo‘yicha soatlar, vertikal chiziq bo‘yicha esa o‘rta yuklanish siniq chiziqlar bilan belgilanadi. Unda bir kecha-kunduzda iste’molchilar sarf qilgan elektr energiya aniqlanadi. Bundan tashqari, grafikda har bir soatda yuklanish o‘zgarib turishi aniqlanadi.
1-rasmda elektr stansiyaning bir sutkada yuklanish o‘zgarishi ko‘rsatilgan.

## Slide 4: Elektr stansiyalarning quvvatini tanlash
Gidroelektrstansiyalarni tanlashda O‘zbekistonda qishloq xo‘jaligi va aholini suv bilan ta’minlash hisobga olinadi. Shuning uchun to‘g‘onlar qurilganda suvni tejash masalalari va suv ostida qolib ketadigan yerlar hamda inshootlar hisobga olinadi. Issiqlik elektr stansiyalarining quvvatini tanlashda 15—20 yillar mobaynida iste’molchilarning ko‘payib borishi, quvvatning maksimal ravishda ishlatilishi va elektr energiyani masofadagi iste’molchilarga yetkazib berishi uchun 10—15 % yo‘lda yo‘qolib ketadigan quvvat hisobga olinadi. Hamma iste’molchilarning belgilangan umumiy quvvati tokopriyomniklarning o‘rnatilgan quvvati deb ataladi. Elektr stansiyaning bir yilda ishlab chiqargan elektr energiyasini kilovatt-soatlarda uning (generatorlarning) quvvatiga kilovattlarda nisbati elektr stansiyaning yil mobaynida quvvatidan foydalanilgan soatlarini ifodalaydi. Elektr stansiyalarning quvvatidan bir yilda 6000—7000 soat foydalaniladi. Qolgan vaqtda uskunalar ta’mir qilinadi. Agarda elektr stansiya yaxshi ishlab tursa, yozda ta’mirlanadi, chunki iste’molchilar bu vaqtda kam elektr energiya oladi.

## Slide 5: Elektr energiyani uzatish
Zamonaviy elektr stansiyalarni suv manbalari, ko‘mir va gaz zaxiralari bor joylarda quriladi, chunki bu zaxiralarni iste’molchilar bor yerga olib borishdan elektr energiyani masofaga uzatish arzon va qulaydir. Elektr energiyani uzoq masofadagi iste’molchilarga uzatib beradigan qurilmalarni elektr energiya uzatish liniyalari deb ataladi. Masalan, Sirdaryo GRES dan Farg‘ona vodiysi, Surxondaryo va Qashqadaryo viloyatlariga hamda Тoshkentga elektr energiyani 500 ming voltli elektr energiya uzatish liniyalari orqali uzatiladi. 110 kV li liniyalar elektr energiyani iste’molchilarga taqsimlab berish uchun ishlatiladi. Buning uchun 110/35 kV li transformator podstansiyalari quriladi. Bu transformatorli podstansiyalarda 110 kV li kuchlanishni 35 kV li kuchlanishga aylantirib beriladi. Тransformatorlar iste’molchilar yashash joyiga o‘rnatilib, undagi 35 kV li kuchlanish 6—10 kV li yoki 0,4 kV li kuchlanishga aylantirib beriladi. 110 kV li kuchlanishga ega bo‘lgan liniyalar qishloq joylaridan o‘tgan bo‘lsa, bu kuchlanishni 0,4 kV li kuchlanishga aylantirib beradigan transformator budkalari o‘rnatiladi. Hozirda bunday transformatorlar respublikamizning turli viloyatlarida ishlatilib kelinmoqda. Тoshkent metrosini elektr energiya bilan ta’minlashda 110 kV li kabel liniyalari qo‘llangan. Kabellarning har birining ichida katta bosimda transformator moyi ushlab turiladi. Bunday qurilma 1984-yildan beri ishlaydi. Agarda, bunday liniya Тoshkent shahrida qo‘llanilmaganda, uylarni buzib, yerning ustidan 110 ming V ga ega bo‘lgan elektr uzatish liniyalarini qurish kerak bo‘lar edi

## Slide 7: Elektr energiyani taqsimlash
Elektr energiyani ishlab chiqarish, uni masofalarga uzatish, va iste’molchilarga taqsimlash hamda tokopriyomniklarni ishlatishda elektr energiyani taqsimlash asosiy muammo hisoblanadi. 1.84-rasmda iste’molchilarni elektr energiya bilan ta’minlash sxemasi ko‘rsatilgan. PS – podstansiya, K — ochiq elektr liniyasi yoki kabel liniyasi. Тransformatorning elektr energiya uzatish liniyalari va taqsimlash tarmoqlari uchun yuqori kuchlanishli kommutatsiya apparatlari ishlatiladi. Liniyalar va tarmoqlarni ulash, o‘chirish hamda qisqa tutashishdan saqlash uchun yuqori kuchlanishga mo‘ljallangan o‘chirgichlar qo‘llanadi. Elektr tarmoq liniyalaridan o‘tadigan quvvatni hisoblash, simlarning qalinligini aniqlash uchun iste’molchilarning quvvatini bilish kerak.