## Slide 1: Электр юритманинг бошқариш ва химоялаш аппаратлари
Бошқариш қурилмалар деганда, электр юритманинг бир қисми бўлиб,уни ишга тушириш, вал айланиш частотасини ўзгартириш, тўхтатиш, нормал ёки ҳалокатли(авария) ҳолатларида уни электр тармоғидан узиб ажратиш, ҳамда технологик жараён талабларига биноан электродвигател ва иш машинасининг айланиш йўналишини ўзгартиришга хизмат қиладиган қурилмалар тушинилади. Электр бошқариш қурилмалари вазифасига, ишлаш принципига ва коммутация ( уланиш) турига қараб таснифланади. А) вазифасига кўра: 1)коммутацияловчи (улаб-ажратувчи), электр тармоғидан улаб ажратувчи қурилмалар (рубильниклар, переключателлар, пакетли узгичлар) . 2)ҳимояловчи, электродвигателларни ва электр тармоқ занжирини ҳимояловчи қурилмалар (автоматик ўчиргичлар,сақлагичлар, иссиқлик релелари, максимал ток ва кучланиш релелари). 3)бошқарувчи, электр двигателларни ишга туширувчи ва тўхтатувчи, айланиш йўналиши ва частотасини ўзгартирувчи қурилмалар (магнитли ишга туширгичлар, магнитли контакторлар, контроллёрлар, ростловчи (регулировка қилувчи) ва тормозловчи реостатлар, бошқариш релелари). Б) ишлаш тарзига (принципига) кўра: 1)дастаки бошқариладиган қурилмалар, фақат хизмат қилувчи ходимлар таъсир этганда ишлайдиган (рубильниклар, включательллар, реостатлар). 2)масофадан қўл ёки автоматик бошқариладиган қурилмалар, қайсидирким уларни хизмат ходимлари масофадан бошқаради ёки берилган режим асосида автоматик ишлаши мумкин(ҳар хил датчиклар ёрдамида). В)бошқариш қурилмалари ясалишига кўра. Ҳимоя воситалари. А) сақлагичлар электр тармоғини ҳимоялашга хизмат қилади. Б)автоматик узгичлар, иссиқлик релелари, ажратувчи электромагнит механизм билан жиҳозланган бўлиб қурилмаларни улаб ажратишга хизмат қилади. Магнитли ишга туширгичларнинг уланиш схемалари.

## Slide 2: Ўзгармас ток генераторлари. Синхрон генераторлар. Аккумуляторлар
Генераторнинг совитиш тизими. Иш пайтида генераторда энергия йўқотишлари содир бўлади, улар иссиқлик ва иситиш элементларига айланади. Замонавий генераторларнинг самарадорлиги жуда юқори ва нисбий йўқотишлар атиги 1,5-2,5% бўлса-да, тўлиқ йўқотишлар жуда катта (800 МВт қувватга эга машинада 10 МВт гача), бу эса фаол пўлат, мис ва ҳароратнинг сезиларли даражада ошишига олиб келади, изоляцияга таъсир кўрсатади .
Генераторларнинг максимал исиши статор ва ротор чўлғамларининг изолацияси билан чекланади, чунки иссиқлик таъсирида унинг электр изоляцион хусусиятлари ёмонлашади ва механик куч ва эластикликнинг пасайиши юзага келади. Изоляция қурийди, парчаланади ва ишламай қолади. Изоляциянинг қариши деб аталадиган жараён тезроқ, унинг ҳарорати қанчалик баланд бўлса, экспериментал равишда аниқланди. Генераторларнинг ҳарорати уларнинг ишлаши давомида қабул қилинадиган чегараларда қолиши учун, совутиш тизими ёрдамида амалга ошириладиган доимий равишда интенсив иссиқликни олиб ташлаш керак. Газлар (ҳаво, водород) ва суюқликлар (сув, мой) замонавий генераторларда совутиш воситаси сифатида ишлатилади.

## Slide 3: Аккумулятор
Электр аккумулятори - бу кимёвий оқим манбаи, қайта ишлатилиши мумкин бўлган ЭЮК манбаи бўлиб, унинг асосий ўзига хос хусусияти ички кимёвий жараёнларнинг қайтарувчанлиги бўлиб, у энергия захираси ва автоном электр таъминоти учун турли хил электр қурилмалар ва жиҳозларнинг такрорий цикли (заряд-разряд орқали) ишлатилишини таъминлайди. тиббиёт, ишлаб чиқариш, транспорт ва бошқа соҳаларда захира энергия манбалари. Батареянинг ишлаш принципи кимёвий реакциянинг қайтарувчанлигига асосланган. Батареянинг ишини зарядлаш йўли билан тиклаш мумкин, яъни зарядсизланиш пайтида электр оқимини оқим йўналишига тескари йўналишда ўтказиш. Битта электр палласида бирлаштирилган бир нечта батареялар аккумулятор батареясини ташкил қилади. Батареянинг қуввати учун электр энергияси миқдори кўпинча 1 C га тенг бўлади, 1 A оқим 1 секундга тенг (вақтни соатга айлантирганда биз 1 A * h = 3600 C га эришамиз). Бироқ, у қабул қилинади, ўлчов эмас. Батареянинг қуввати A * h билан ўлчанади деган кенг тарқалган нотўғри тушунча мавжуд, бу умуман тўғри эмас, чунки 1 A * с = 1 C ёки 1 A * h = 3600 C да электр ёки электр заряди миқдори ўлчанади; формула бўйича Q = I * t, бу ерда Q - электр ёки электр зарядининг миқдори, I – ток (оқим) кучи, t – вақт электр токининг оқими. Масалан, "12 В 55 A * соат" деган маънони англатади, батареянинг электр қуввати 198 кC (килокулон) ни бир занжир бўйлаб, 55 A зарядли оқимида 1 соат (3600 с) давомида 10,8 В кучланишгача етказиб беришини англатади. Ҳисоб-китоб шуни кўрсатадики, зарядсизланиш оқими 55 A бўлганида, батарея 12,9 дақиқада зарядсизланади. Кўриб турганингиздек, 55 A *h қувват эмас (электр қуввати Фарадда ўлчанади, 1 F = 1 C / V). Шунинг учун электр қуввати Q батареяга ёзилган бўлиб, у маълум бир зарядсизланиш оқими ва унинг ўтиш вақтининг маълум бир вақтида ишлаб чиқарилади.

## Slide 4: Бир ва уч фазали тўғрилагичлар. Инверторлар. Кучайтиргичлар
Тўғриланган кучланишнинг стабиллиги, тўғриланган кучланиш пульсацияси, тўғрилагичлар бошқариладиган ва бошқарилмайдиган бўлади, бир фазали ярим даврли тўғрилаш, трансформатор иккиламчи занжиридан нолинчи чиқиш чиқарилган икки тактли тўғрилашни ёритамиз. Республикамизда электр энергияси 50 Гц частотали ўзгарувчан токда тарқатилади, бу билан бирга телекоммуникация аппаратураларининг кўп қисми турли номиналлардаги ўзгармас ток билан таъминланиши сабабли ўзгарувчан токни ўзгармас токка ўзгартириш зарурати туғилади. Бунинг учун электр машиналарни ишлатиш мумкин, лекин уларнинг айланувчан қисмлари шовқин ҳосил қилади, махсус фундаментларни талаб қилади ва қатор камчиликларга эга. Қувватли кучли вентиллар яратилгандан сўнг электр машиналардан статик тўғрилаш қурилмаларига, яъни тўғрилагичларга ўтилди. Тўғрилагич деб ўзгарувчан токни ўзгармас токга айлантирувчи қурилмага айтилади.
Ишлатиш жараёнида тўғрилагичлар қуйидаги қатор техник талабларга жавоб бериши керак: 1) талаб қилинадиган кучланиш ва қувват; 2) тўғриланган кучланиш пульсациясининг рухсат этиладиган даражаси; 3) хавфсиз хизмат кўрсатиш; 4) қулайлик ва бошқариш ишончлилиги; 5) юқори ФИК; 6) тўғриланган кучланишнинг стабиллиги; 7) юқори кувват коэффициенти; 8) ўта юқори токлардан ва ортиқча кучланишлардан ишончли ва тезкор ҳимоя; 9) техник ишлатишнинг паст нархи; 10) қурилманинг кичик хажмга ва массага эга бўлиши. Умумий кўринишда тўғрилагич 4 та асосий қисмлардан иборат бўлади. 1.Ўзгарувчан ток тармоғи кучланишини тўғриловчи элемент киришида талаб қилинадиган қийматга ўзгартиради. 2. Тўғрилагич ишчи занжирларини ва юкламани таъминлаш тармоғидан ва бошқа истеъмолчилардан галваник (электр) ажратади, яъни уларни мустақил қилади. 3. Кўпинча телекоммуникация апаратуралари талаб қиладиган тўғрилагич бир қутбини ерга улаш имкониятини беради. Баъзан тўғрилагич трансформатори фазалар сонини ошириш учун ишлатилади. Бунинг учун иккиламчи чўлғамлар сони бирламчи чўлғамлар сонига нисбатан икки мартага оширилади. Бу тўғриланган кучланиш пульсацияси частотасини ошириш ва пульсацияни камайтириш мақсадида қилинади. Бундан ташқари трансформаторнинг иккиламчи томонидаги юлдуз схемада улангандаги фаза чўлғамларининг умумий нуқтаси кўпинча тўғрилагичнинг юклама уланадиган чиқиш қутби бўлиб хизмат қилади.

## Slide 5: Уч фазали бир тактли тўғрилаш схемаси

## Slide 6: Уч фазали бир тактли тўғрилаш схемаси вақт диаграммалари

## Slide 7: Инверторлар
Инвертор - бу кучланиш қийматининг ўзгариши билан ўзгармас токни ўзгарувчан токка айлантириш учун мослама. Одатда бу даврий кучланиш генератори, тахминий синусоида шаклида ёки дискрет сигнал. Кучланиш инверторлари алоҳида қурилма сифатида ёки доимий электр энергиясига эга ускуналар учун узлуксиз қувват манбалари ва тизимларининг бир қисми сифатида ишлатилиши мумкин. Коммутатция частотаси бошқарув даври (бошқарувчи) томонидан яратилган назорат сигналлари билан ўрнатилади. Назоратчи қўшимча вазифаларни ҳам ҳал қилиши мумкин:
-кучланишни тартибга солиш;
-калитларни алмаштириш частотасини синхронлаштириш;
-уларни ортиқча юклардан ҳимоя қилиш ва бошқалар.
Ишлаш принципига кўра инверторлар қуйидагиларга бўлинади:
-автоном;
-кучланиш инверторлари (АВИ);
-ток инверторлари (АИТ);
-резонансли инверторлар (АИР);
-қарам (зависимые-инверторлар тармоқ томонидан бошқарилади).