## Slide 1: Рул кучайтиргичини носозлигларини аниқлаш.
РЕЖА:
1. Руль бошқариш системасининг барча қисмларини текшириш.
2. Руль бошқариш системасини барча қисмларини жой-жойига ўрнатиш.
3. Руль бошқариш системасини қисмларга ажрата олиш ва текшириб бўлгандан сўнг ҳамма қисмларни ўз жойига жойлаштириш.

## Slide 3
Кучайтирилган руль бошқаруви тизими
1. Кучайтирилган руль бошқаруви тизими, асосан, парракли мойни қиздирадиган насос, бош цилиндр, рульпередачасидан (Макферсон) иборат бўлиб, одатда, алоҳида ва аралаш типли бўлади.
2. Мойли насос камарли передача орқали автомобиль двигателидан ишлайди ва, одатда, тўғри ва эксцентрик уланишлардан иборат бўлади.
3. Дозалаб узатиш клапани мой узатишни тез камайтирган ҳолда хавфсиз бошқарувни таъминлайди, сақлаш клапани эса мой босими схемасини ҳимояловчи энг катта мослама ва бошқарувни ўтказиш мосламаси ҳисобланади.
Руль передаси люфти пружина ёрдамида автоматик тарзда тартибга солиш ҳисобидан доим нолга тенг бўлиши керак ва руль передачаси эркин юкланиш шестерняси созлаш винти ёрдамида тартибга солинадиган мосламадир.

## Slide 4
Мойли насосни таъмирлаш.
a. Мой босими шланги улагичини кўтаринг ва мойли насосни ечиб олинг.
Куракни роторга бир текисда қўйинг ва ёриқни махсус ўлчаш асбоби билан ўлчанг, агар ёриқ 0.06 мм дан катта бўлса куракни алмаштиринг.
b. Мойли насосни йиғгандан кейин пружинани мойли насос корпуси фланги томонига, терминаллар ўрнатиладиган томонга ўрнатинг.
c. Текислагандан кейин насос корпусининг улаш штифтини ва ёнлама улаш штифтини ўрнатинг.
d. Ёнлама тахтали керн билан белгини текисланг ва статор ҳалқасини ўрнатинг.
e. Ўрнатиш бўйича қўлланмага эътибор беринг, ёпилгандан кейин роторга куракни ўрнатинг.
f. Босим шлангини шу шланг уланадиган ёриққа ва мойли насоснинг йўналтирувчи скобаси билан уланг.
Босимли шланг уланаётганда, текислагандан кейин босимли трубанинг индикаторли чизиғини тўғри чизиқ бўйлаб ўрнатинг.