## Slide 1
Mavzu: Dvigatelni nazorat-qarov va diagnostikalash ishlari texnologiyasi.
Dvigatelning ishlashi va yaxshi holatda bo'lishini ta'minlash uchun ko'rinish, ehtiyot qismlarning eskirish tezligini kamaytirish, nosozliklar va nosozliklarning oldini olish, shuningdek, ularni o'z vaqtida bartaraf etish uchun ularni aniqlash, dvigatelga texnik xizmat ko'rsatish.
Texnik xizmat vosita bir butun sifatida quyidagi ishlar va operatsiyalar bir qator kamayadi: dvigateli tozalash va qo'shimchalar axloqsizlikdan, dvigatel qismlarini kuyik, smola va malham qoldiqlaridan tozalash; mahkamlagichlarni tekshirish va kerak bo'lganda mahkamlash; moy, sovutish suvi, yoqilg'i, moy va havo filtrlarini almashtirish; sozlash ishlari. TO-1 paytida ishning katta qismi jihozlarni, quvurlarni va susturucuning egzoz quvurlarini, shuningdek dvigatelning o'zini tayanchlarga mahkamlaydigan tishli ulanishlarni mahkamlashni nazorat qilish va tiklashga to'g'ri keladi. TO-2 da ular silindrli kallaklarning mahkamlanishini tekshiradilar va kerak bo'lganda tortadilar, gaz taqsimlash mexanizmidagi termal bo'shliqlarni sozlaydilar, generatorning qo'zg'alish kamarlarining kuchlanishini tekshiradilar va sozlaydilar va hokazo.
Dvigatelni va qo'shimchalarni ifloslanishdan tozalash kerak bo'lganda vaqti-vaqti bilan amalga oshiriladi. Dvigatel qismlarini uglerod, smola va malham qoldiqlaridan tozalash, shuningdek, suvni tozalash uchun yoqilg'i tizimi, avtomobilning har 3-5 ming kilometrida bir marta oraliqda dvigatelning ishlashi paytida yoqilg'i va moyga qo'shiladigan maxsus qo'shimchalardan foydalaning.
Krank mili va vaqtni texnik xizmat ko'rsatish vaqtidagi asosiy ish: EO: Dvigatelni axloqsizlikdan tozalang va uning holatini tekshiring. Dvigatel axloqsizlikdan qirg'ichlar bilan tozalanadi, soda eritmasiga yoki kir yuvish kukuni eritmasiga botirilgan cho'tka bilan yuviladi va keyin quritiladi. TO-1 paytida mahkamlash tekshiriladi: dvigateldagi jihozlar, susturucunun quvurlari va egzoz quvurlari, ramkadagi dvigatel. TO-2 da ular dvigatel tsilindrlarining boshlarini tekshiradilar va kerak bo'lganda tuzatadilar; vana novdalari va roker oyoq barmoqlari orasidagi bo'shliqlarni sozlang. Gaz taqsimlash mexanizmining qismlari sezilarli darajada aşınması bilan dvigatel ta'mirlanadi.

## Slide 2
Dvigatelni ishga tushirishdan oldin va uzoq safarlarda yo'lda yog' darajasini moy o'lchagich bilan tekshiring va kerak bo'lganda to'ldiring. TO-1: Soqol tizimi va neft quvurlari moslamalarining mahkamligini vizual tekshirish. Agar kerak bo'lsa, muammolarni bartaraf qiling. Loyni to'kib tashlang yog 'filtri. Loyni to'kishdan oldin dvigatelni isitib oling, filtr korpusini chang va axloqsizlikdan tozalang. Karterdagi yog 'darajasini tekshiring va agar kerak bo'lsa, to'ldiring. Filtr elementlarini almashtirishda karterdagi moyni jadvalga muvofiq o'zgartiring, shuningdek santrifüj filtrdan cho'kindilarni olib tashlang. TO-2: Dvigatelni moylash tizimining ulanishlarining mahkamligini va asboblarning mahkamlanishini vizual ravishda tekshiring, agar kerak bo'lsa, nosozliklarni bartaraf qiling. Filtrdan cho'kmani to'kib tashlang. Karterdagi moyni almashtiring.
Dvigatelga texnik xizmat ko'rsatish vaqtida amalga oshiriladigan sozlash ishlarining asosiy turlariga quyidagilar kiradi: generator va sovutish suvi nasosining harakatlantiruvchi kamarini kuchlanish; gaz taqsimlash fazalari belgilarining mos kelishini tekshirish; vaqt o'tkazgichining zanjiri (kamar) kuchlanishi; vana haydovchisida termal bo'shliqlarni sozlash; dastlabki ateşleme vaqtini sozlash; yonilg'i ta'minotini, bo'sh ishlash tezligini va tarkibini sozlash zararli moddalar chiqindi gazlarda (yonilg'i tizimini sozlash); yonilg'i quyish avans burchagini sozlash (dizel dvigatellar uchun). Dvigatelni ta'mirlash uni qismlarga ajratish, maxsus yuvish vositalaridan foydalangan holda tozalash, qismlarning eskirish darajasini baholashni o'z ichiga oladi. Barcha eskirgan qismlar zerikarli laynerlar, silindrlar, pistonlar bilan almashtirilishi yoki tiklanishi kerak, piston halqalari ularga kerakli shaklni berish. Yig'ishdan so'ng, vosita maxsus stendda sinovdan o'tkaziladi, bu esa ta'mirlash vaqtida barcha muammolar hal qilinganligini aniqlash imkonini beradi.

## Slide 3
Avtomobil dvigatelining ishlamay qolishi diagnostikasi va ularni tartibga solish usullari
2.1 Ko'tarilgan iste'mol yoqilg'i
Sababi: avtomobil harakatiga qarshilik kuchaygan
Chora: Shinalar bosimini, old g'ildirakning hizalanishini, tormoz tizimini tekshiring va sozlang
Xatolarni aniqlash usuli: ingl
2.2 Besleme rayidagi bosimning etarli emasligi
Sababi: noto'g'ri bosim regulyatori
Muammolarni bartaraf etish: nuqsonli regulyatorni, quvurlarni almashtiring, shlangdagi burmalarni yo'q qiling, pnevmatik chiziqning yaxlitligini tiklang.
Xatolarni aniqlash usuli: Yoqilg'i yo'lining bosim o'lchagichini tekshirish

## Slide 4
Avtomobil dvigateliga texnik xizmat ko'rsatish
Dvigatelning asosiy nosozliklari. Dvigatelning asosiy muammolarining belgilari: quvvatni yo'qotish, yog 'iste'molini ko'paytirish, tutunli egzoz, siqishni so'nggi bosimini (siqishni), dvigatelni taqillatish.
Energiya tizimi ishlamay qolganda, yonish kameralarida qoldiqlar to'planganda, sovutish tizimida shkala va axloqsizlik, gaz taqsimlash mexanizmining noto'g'ri sozlanishi, dvigatel tsilindrlarida siqilishning etarli emasligi, qabul qilish tizimidan havo o'tganda dvigatel quvvati pasayadi va benzin iste'moli ortadi. muhrlar.
Yog 'sarfining ko'payishi (chiqindi) va tutunli chiqindilar pistonning eskirishi, egiluvchanligini yo'qotishi, piston halqalari uchun yivlarning aşınması, silindrli liniyalarning aşınması va shikastlanishi, klapan novdalari orasidagi bo'shliqlar orqali yog'ning so'rilishi bilan kuzatiladi. hidoyat vtulkalari, muhrning ishdan chiqishi krank mili va karter shamollatish tizimining noto'g'ri ishlashi. Tutun chiqishi asosan yoqilg'i uskunasining texnik holatiga bog'liq.
Siqilish zarbasi (siqish) oxiridagi bosim piston halqalari va tsilindr laynerlari eskirganda, klapanlar o'rindiqlarga mahkam o'rnashganda, yo'naltiruvchi vtulkalar eskirganda, silindr boshi gaykalari bo'shashganda, silindr boshi kamayishi mumkin. qistirma shikastlangan va valf mexanizmidagi bo'shliqlar buzilgan.
Dvigatelda taqillatishlar klapan kamonlari sinishi va klapanlar yopishib qolganda, yenglar va pistonlarning yuzalarida tirnalganida, klapan novdalari va roker oyoqlari orasidagi bo'shliqlar ko'payganida, piston pimlari va ular uchun piston boshlarida va teshiklarida teshiklar paydo bo'lganda paydo bo'ladi. birlashtiruvchi novdalarning ustki boshlarining vtulkalari, birlashtiruvchi novda va asosiy podshipniklarning aşınması.
Dvigatelning nosozliklarini bartaraf etish uchun uglerod konlari olib tashlanadi, bo'shliqlar o'rnatiladi va alohida qismlar ham almashtiriladi. Gazlarning piston halqalari orqali o'tishining kuchayishi, moylash tizimidagi yog 'bosimining me'yordan pastga tushishi, dvigateldagi taqillatishlar ta'mirlash zarurligini ko'rsatadi.
Jihozni yoki yig'ishni demontaj qilish zarurati to'g'risidagi qaror dastlabki tekshirish va tashxis natijalari asosida qabul qilinishi kerak.
Krank va gaz taqsimlash mexanizmlariga texnik xizmat ko'rsatish vaqtida bajariladigan ishlar.

## Slide 5
Dvigatelning TO1 da uskuna dvigatelga o'rnatiladi, vosita ramkaga o'rnatiladi. TO2 da ular silindr boshini tekshiradilar va agar kerak bo'lsa, tuzatadilar, valf novdalari va rokchi qo'llarining barmoqlari orasidagi bo'shliqlarni moslashtiradilar. Mavsumiy texnik xizmat ko'rsatish vaqtida silindr-piston guruhining holati nazorat qilinadi.
Dvigatelning texnik holatini diagnostikasi tekshirishni o'z ichiga oladi: siqishni o'lchagich bilan siqish zarbasi oxirida bosim; maxsus qurilma bilan silindr-piston guruhining texnik holati; gaz hisoblagichi tomonidan krank karteriga tushgan gazlar miqdori; ko'rsatgichga muvofiq moylash tizimidagi yog 'bosimi; vakuum o'lchagich bilan assimilyatsiya manifoldidagi vakuum; vosita stetoskop bilan taqillatadi.
Siqish zarbasi oxirida silindrlardagi bosimni siqish o'lchagich bilan tekshirish uchun dvigatelni 70-85 ° C ga qizdirish, dvigatelni to'xtatish, karbüratörün gaz kelebeği va havo damperlarini to'liq ochish, ajratish kerak. shamlardan olingan simlar. Shamlar yaqinidagi chuqurchalarni siqilgan havo bilan tozalang va puflang, shamlarni oching va kompressorning kauchuk konusning uchini silindrlardan birining shamchasi uchun teshikka kiritib, dvigatelning krank milini starter bilan 10-12 aylanish bilan aylantiring. karbüratör havosi va gaz kelebeği klapanlari to'liq ochiladi. Tsilindagi bosim bosim o'lchagich shkalasida o'lchanadi. Keyinchalik, bosim o'lchagich ignasi nolga o'rnatilguncha barmog'ingiz bilan siqish o'lchagich g'altakning tayoqchasini bosing va qolgan tsilindrlardagi bosimni tekshiring.
Siqish zarbasi oxiridagi bosim UAZ451 MI dvigateli uchun kamida 7,0-7,5 kgfcm2 va GAZ24D uchun 8 kgfcm2 bo'lishi kerak. Alohida tsilindrlarda bosim o'lchagich ko'rsatkichlaridagi farq 1 kgfcm2 dan oshmasligi kerak.
Siqilgan havo (3-4 kgfsm2) moslashuvchan shlang orqali kollektorga va klapanlarga beriladi. Sinov uchining kauchuk konusi sham teshigiga mahkam bosiladi.

## Slide 6
Vana ochiq bo'lganda (klapan yopiq), siqilgan havo vites qutisiga va kalibrlangan teshikdan 6 bosim o'lchagichga, uchiga va rezina konus orqali dvigatel silindriga kiradi. Tsilindrning qochqinlari bosim o'lchagich bilan ko'rsatilgan havo oqishiga olib keladi.
Tsilindr to'liq mahkamlanganda, bosim o'lchagich ignasi shkalaning nolga bo'linishiga o'rnatiladi va silindrdan havo to'liq chiqib ketganda, u 100% ga o'rnatiladi. Shunday qilib, bosim o'lchagichning og'ishi foizlarda qochqinlar orqali havo yo'qotilishini ko'rsatadi.
Dvigatel klapanlari orqali havo oqishi vana ochiq holda aniqlanadi. Nosozlik stetoskop bilan tinglash yoki sinovdan o'tayotgan silindrga ulashgan sham teshiklariga o'rnatilgan indikatordagi paxmoqlarning tebranishlari bilan aniqlanadi.Bosh qistirmalari, tsilindrlar orqali oqish radiator bo'ynida yoki havo pufakchalari paydo bo'lishi bilan aniqlanadi. boshning silindr bloki bilan birlashishi.
Silindr boshi somunlarini mahkamlash. 7,3-7,8 kgf m momentni qo'llagan holda, mahkamlagichlar ketma-ketlikda bir tekis tortiladi.
Agar silindr boshi, masalan, yonish kameralari va pistonlarni uglerod birikmalaridan tozalash uchun olib tashlangan bo'lsa, u holda bosh va silindr blokining sirtini yaxshilab tozalash kerak. O'rnatishdan oldin qistirmani diqqat bilan tekshirish kerak (uning yoriqlari va asbest chiplari bo'lmasligi kerak) va har ikki tomondan grafit kukuni bilan ishqalanish kerak. Tsilindr boshi blok tirgaklariga erkin, zarbasiz qo'yilishi kerak. Silindr boshining yong'oqlarini mahkamlagandan so'ng, valf novdalari va roker qo'llarining barmoqlari orasidagi bo'shliqlarni tekshirish va sozlash kerak.

## Slide 7
Dvigatel tinglash. Dvigatel ishlayotgan vaqtda tinglanadi Bo'sh turish 70-85 ° S gacha qizdirilgandan so'ng Valflarning ishlashini tinglashda, krank mili tezligi 500-1000, itargichlar - 1000-1500, vaqt viteslari - 1000-2000 rpm bo'lishi kerak. Vaqt o'tkazgichlarining ishlashi paytida yuzaga keladigan umumiy shovqinga, bir tekis, o'tkir tovushga qo'shilib, klapanlar va itargichlarni bir xil taqillatishga ruxsat beriladi.
Pistonlar, ulash novdasi va asosiy podshipniklarning ishi stetoskoplar yordamida krank mili tezligini 2500 rpm ga keskin qisqa muddatli oshirish bilan tinglanadi.
Porshenlarning taqillatilishi va taqillatilishi, asosiy va birlashtiruvchi shtangali podshipniklarning, piston o'lchagichlarining taqillatilishi, taqsimlash uzatmalarining taqillatilishi yoki o'tkir baland shovqini, ventilyator pervanesi va suv pompasi podshipniklarining baland shovqini va chiyillashiga yo'l qo'yilmaydi.
Gaz taqsimlash mexanizmidagi termal bo'shliqlarni sozlash. Bo'shliqlarni tekshirish va sozlash sovuq dvigatel bilan quyidagi tartibda amalga oshiriladi:
telefonni oling vakuum regulyatori ateşleme vaqti, karter shamollatish shlanglari, silindr boshi qopqog'i;
krank mili kasnagidagi ikkinchi kesish vaqtni o'lchash moslamasi qopqog'idagi pinga to'g'ri kelguncha krank mili bilan aylantiring. Bunday holda, birinchi tsilindrning rocker qo'llari erkin tebranishi kerak (klapanlar yopiq);
bo'shliqlarni sensorli o'lchagich bilan tekshiring. Birinchi silindrning kirish valfi uchun bo'shliq 0,35-0,40 mm, egzoz valfi uchun 0,30-0,35 mm bo'lishi kerak. Bo'shliqni sozlash uchun qulf somunini bo'shating va vintni tornavida bilan aylantiring; krank milini yarim burilish aylantiring, ikkinchi tsilindrning klapanlaridagi (0,35-0,40 mm) bo'shliqlarni tekshiring va sozlang;
krank milini yana yarim burilish aylantiring, to'rtinchi silindrning klapanlaridagi bo'shliqlarni tekshiring va sozlang. Bo'shliqlar birinchi silindrning klapanlari bilan bir xil bo'lishi kerak; krank milini yana yarim burilish bilan aylantiring, uchinchi silindrning klapanlaridagi (0,35-0,40 mm) bo'shliqlarni tekshiring va sozlang.

## Slide 8
E’TIBORINGIZ UCHUN RAXMAT !