## Slide 1: мавзу Замонавий тормоз тизимлари
Reja:
1. Tormoz tizimini electron boshqarish
2. Antiblakirovkali tormoz tizimi

## Slide 2
Антиблокировкали тормоз тизими-нинг (ABS) асосий вазифаси- тормоз-лаш жараёнида ғилдиракларни қотиб қолишини олдини олиш ва автомобил-нинг ҳаракат барқарорлиги ва бошқа-рувини йўқотмасдан равон тўхташини таъминлашдан иборат
ВАЗИФАСИ:

## Slide 3: Яратилиш тарихи
Микропроцессорли бошқарувга эга бўлган ABS биринчи бор 1978 йилда BOSCH фирмаси томонидан тақдим қилинди ва у Mercedes-Benz 450 SEL авто-мобилига ўрнатилди

## Slide 4: Автомобил ғилдиракларнинг блокировка бўлиш шартлари :
Тормоз тизимида автомобилни ишчи тормозлашнинг самараси икки тормоз кучи ҳисобига эришилади: Ришқ - тормоз устқуймалари (колодкалари) ва тормоз дисклари орасидаги ишқаланиш кучи; Рй – шина ва йўл орасидаги ишқаланиш кучи.

## Slide 5: Автомобил ғилдиракларнинг блокировка бўлиш шартлари :
Агар Ришқ < Рй бўлса, тормозланиш жа-раёни барқарор бўлади;
Агар Ришқ > Рй бўлса (агар тормоз педали кескин босилса) ғилдираклар блокировка бўлиши – автомобил кузови инерция бўйича ҳаракатланишида давом этган ҳолда ғилдиракларни айланишдан тўла тўхташидир.

## Slide 6: ABS турлари:
ABS лар икки, уч ва тўрт каналли бўлиши мумкин;
ABS нинг энг такомиллашган ва қим-мат тури 4 каналли, яъни ҳар бир ғил-дираги алоҳида бошқариладиган гидравлик контурга эга бўлган тормоз тизими ҳисобланади

## Slide 7: Тўрт каналли ABS:

## Slide 8: ABS нинг тузилиши
ABS асосан қуйидаги элемент-лардан ташкил топган:
-Ғилдирак тезлиги датчиги (ҒТД);
-Ғилдирак тормоз цилиндри (ҒТЦ);
-Гидромодулятор (ГМ);
-Бош тормоз цилиндри (БТЦ);
-Электрон бошқариш блоки (ЭББ).

## Slide 9: Гидромодулятор таркиби:
Электр гидронасос (Н);
К1, К2,К3 тескари редукция клапанлари;
Беркитиш клапанлари К4, К5 ни ўз ичига олган
уч ҳолатли электромаг-нитли гидроклапан.

## Slide 10: ABS нинг ишлаш принципи
Тормозланиш режими 4 ҳолатда амалга оширилади:
1. «ABS сиз тормозлаш» режими
Бу ҳолда:
а) Тормоз педали датчиги ПД босилиши билан ABS уланади, лекин у ишламайди, чунки ғилдиракларнинг айланиш тезлигида фарқ йўқ; б) Тормоз суюқлиги БТЦ дан М канал ва К4 клапан орқали ҒТЦ га узатилади.К1, К2 ва К5 клапанлар ёпиқ

## Slide 11: ABS нинг ишлаш принципи
2. ҒТЦ да «босимни пасайиш» режими
а) ABS нинг ЭББ C сигнал асосида «А» контактларга Uк =10В кучланиш узатади ва гидроклапаннинг электромагнит ғал-таги W орқали ~5А ток ўта бошлайди. Шу билан бир вақтда гидронасос Н нинг «B» контактига 12В кучланиш узатилади ва гидронасос ишлай бошлайди;
б) Гидронасос Н нинг босими таъсирида К1 ва К2 клапанлар очилади. Бош электрогидроклапандаги К5 клапан ҳам очилади. К4 клапан эса электромагнит ғалтак W нинг нинаси таъсирида ёпилади;
с) тормоз суюқлиги К5, К2 ва К1 клапанлар орқали ҒТЦ дан БТЦ га қайтаралади.

## Slide 12: ABS нинг ишлаш принципи
3. ҒТЦ да «босимни ушлаш» режими.
а) ABSнинг ЭББ «А» контактларга ~ 4 Б кучланиш узатади, электромагнит ғалтак W даги ток 2А гача камаяди. «В» контактларга 12В кучланиш узатилиши сақланиб қолади ва гидронасос Н ишлашда давом этади.
б) электромагнит ғалтак W даги ток 2А гача камайиши натижасида электромагнит клапан К4 ва К5 ишчи клапанларни беркитади ва ҒТЦ даги тормоз суюқлик босимининг барқарор бўлишини таъминлайди.

## Slide 13: ABS нинг ишлаш принципи
4. ҒТЦ даги «босимни ошириш» режими.
а) ABSнинг ЭББ C сигнал бўйича «А» контактларга уза-тилаётган ток занжирини узади ( Iw = 0 ), аммо 12В кучланиш «В» контактлардан гидронасос Н га узатилиши давом этади ва гидроклапан К4 клапанни очади, К5 клапанни эса беркитади.
б) ҒТЦ даги босим ортади, чунки гидронасос Н тормоз бакчаси B дан суюқликни К1, К2 ва К4 клапанлари орқали ҒТЦ га узатади.